ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

кухонной вытяжки  Venera

www.MAUNFELD.COM

Важная информация: Просим сохранить счет покупки вместе с  отметкой на гарантийном талоне, с целью возможной рекламации. Без этого гарантия не будет иметь законную силу. Гарантийный талон является действительным, когда он правильно заполнен; предоставлен вместе с чеком или копией справки-счета (как доказательство покупки); согласован с датой покупки в гарантийной книжке и датой покупки на чеке или копии справки-счета.

Правила установки, хранения и обслуживания вытяжки кухонной

Общие указания: Перед монтажом, пожалуйста, проверьте напряжение(V) и частоту (Hz) соответствие их параметрам, которые находятся на табличке номинальной. Номинальная табличка находится внутри вытяжки.

Технические данные:

| Номинальное напряжение | 230 V — 50 Hz |
| --- | --- |
| Мощность мотора | 510 Вт |
| Мощность лампочек | LED 2 х 3 Вт |
| Производительность Диаметр воздуховода | 1270 м3/ч 150 мм |

Корпус вытяжки изготовлен из стального листа покрытого порошковым лаком либо из нержавеющего стального листа (INOX), так же имеется закаленное стекло.

Установка: Кухонная вытяжка с целью правильной работы должна устанавливаться мин. 60 см над электрической кухонной плитой и мин. 75 см над газовой и газово-электрической плитой. Вытяжка предназначена для выведения запахов и паров из кухонного помещения. Воздух надо отвести наружу непосредственно в атмосферу или через вентиляционные каналы (за исключением высотных домов). В вытяжке установлены две лампочки LED мощностью в 3 Вт. Не надо употреблять лампочки мощностью выше 5 Вт, потому что это может привести к перегреву элементов вытяжки.

Выведение воздуха наружу Кухонная вытяжка подключается к вентиляционным каналам с помощью металлических гофратруб диаметром 150 мм. Нельзя выводить воздух через вентиляционные каналы, которые предназначены для вытягивания дыма и продуктов горения из оборудования, которое работает на газе или другом топливе. Гофратруба в комплект поставки кухонных вытяжек не входят и должна приобретаться отдельно, исходя из расстояния от выходного отверстия до отверстия вентиляционного канала.

Замкнутая вентиляция Вытяжка может применяться с угольным фильтром (запаховым), который производит очистку воздуха. Фильтр можно установить на пластиковом ободе турбины. В таком режиме очищенный воздух возвращается назад в помещение и вытяжка может работать без подключения к вентиляционным каналам. Угольный фильтр  в комплект поставки кухонных вытяжек не входят и должен приобретаться отдельно.

Электрическая сеть Убедитесь, что электрическая сеть имеет тот же самое напряжение, как на номинальной табличке внутри вытяжки. Подключать электрооборудование к сети электрического тока может только профессионал. Оборудование должно быть так установлено, чтобы был лёгкий доступ к нему и лёгкое отделение от сети.

Работа  Для правильной работы вытяжки ее надо включать немедленно после включения кухонной плиты. После окончания приготовления необходимо выждать 10 мин. И тогда выключить вытяжку. При приготовлении пищи следует избегать сквозняков, которые могут распространить запах в другие помещения.

Вытяжка оборудована выключателями, которые выполняют определенные функции.

Положение 0		Вентилятор выключен

Положение I		Низкие обороты

Положение II		Средние обороты

Положение III		Высокие обороты

Выключатель обозначенный  символом лампочки

Положение 0		Лампочка подсветки выключена

Положение I		Лампочка подсветки включена

Не допускайте возникновения открытого огня под вытяжкой. Если вытяжка работает вместе с другим оборудованием, которое работает на газе или другом топливе помещение нужно проветривать соответствующим образом.

Внимание: Если вытяжка работает с другим неэлектрическим оборудованием для обогрева (кухня печь, газовый проточный нагреватель и т.п.) давление в помещении не должно быть выше 4 Ра (4х10-5 бар).

Очистка Перед очисткой надо выключить штепсель из розетки. Оборудование надо мыть в горячей воде с мылом, хорошо выжимая тряпку. При регулярной очистке срок службы вытяжки увеличивается.

Замена фильтров и сеток Кухонная вытяжка может снабжена фильтром алюминиевым. Фильтр фиксируется пружинным замком.

Замена лампочек Лампочки установлены в колпаке вытяжки.

Безопасность ВНИМАНИЕ: В случае повреждения проводов и электрической части ремонт производите через специализированную мастерскую.                          Срок гарантийного ремонта Гарантия 12 месяцев, вступает в силу от момента покупки оборудования. Все гарантийные требования теряют силу по истечению последнего дня гарантийного срока на данный продукт, посчитанный от момента покупки.

Исключения: Гарантия не действительна в результате:

механических повреждений,

загрязнений,

переделок,

конструкторских изменений,

действий, связанных с неправильным содержанием и чисткой оборудования,

аварий,

стихийных бедствий,

химического воздействия,

атмосферных явлений (обесцвечивания и т.п.),

неправильного хранения

ремонтов не гарантийными мастерскими,

неправильной установки оборудования

неправильной эксплуатации оборудования

Все гарантийные требования будут отвергнуты. Так же, гарантия не принимается во внимание требований, вследствие причин неправильных расчетов, которые возникли во время подбора технических параметров покупателем.

Гарантийная карта

Название продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата продажи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Печать торгующей организации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Производитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев

- Гарантия не распространяется на изделия имеющие механические повреждения, либо повреждения возникшие в результате неправильной эксплуатации.

- Гарантия не распространяется на электрические лампочки подсветки.

- В случае неисправности по вине производителя или при выходе из строя в течение гарантийного срока изделие ремонтируется в течение 1 месяца.

| Дата сдачи в ремонт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата окончания ремонта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продление гарантии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опись произведенных работ, замен деталей: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись и печать ремонтной мастерской: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Дата сдачи в ремонт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата окончания ремонта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продление гарантии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опись произведенных работ, замен деталей: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись и печать ремонтной мастерской: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Дата сдачи в ремонт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата окончания ремонта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продление гарантии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опись произведенных работ, замен деталей: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись и печать ремонтной мастерской: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

Пункты сервисного обслуживания

# Text boxes

P Гофратруба в комплект поставки кухонных вытяжек не входят и должна приобретаться отдельно Ł

RU